智能转速显示控制变送仪

INTELLIGENT  TRANSMITTER/CONTROLLER

使 用 手 册

OPERATING  INSTRUCTIONS

MODEL：XMS 5000

一、产品概述

XMS5000系列智能数字显示控制变送仪表用于配合各种速度传感器和变送器进行速度测量、指示、控制、报警和变送输出是一种高性能、多功能的智能仪表，可适配光电脉冲传感器，齿码盘磁感应信号，标准TTL或CMOS电平脉冲信号等各种速度传感器，适用于各种现场的转速和速度测量。

它具有以下特点：

- 采用微机处理技术，在整个测量范围内不存在非线性误差。

- 仪表同时适用任何一种转速传感器或变送器。适用于任何一种脉冲频率输入信号，测量范围可达0～9999字。

- 采用国际通用卡入式结构设计，安装尺寸与动圈表、调节器兼容，使仪表安装、维修、更换简单方便。

- 为满足电压波动要求，使用开关稳压电源供电，具有极大的电压适应性和极强的电源抗干扰性能。

- 采用清晰直观的菜单或字符界面，显示信息量大，操作方便。

- 具有多限控制或报警功能。

- 8. 具有模拟变送及输出量程可设定功能。

二、主要技术参数

1.输入信号：

转速输入：光电脉冲传感器、齿码盘磁感应信号、标准TTL或CMOS电平脉冲信号、正弦波信号或光电信号；

2.基本误差：0.5%F.S±1字

3.显示分辨率：1

4.输入特性：0～10KHZ

5.输出特性：Ａ．继电器容量：5A/220VAC或5A/24VDC，阻性负载；

注：当继电器输出用于控制感性负载时，继电器触点的两端需并联火花吸收器（或0.022nf/240VAC的电容）吸收断弧。否则时间长久会造成触烧焦粘连，动作不灵，断弧严重时还会影响仪表正常工作。

Ｂ．电流型变送器输出负载阻抗：小于750(。

电压型变送输出负载：      大于200k(。

6.直流电源输出：电压24V，最大电流22mA，可直接配接二线制无源变送器

7.显示位数：红色LED四位0.8”(横型)或 0.56”(竖型或方型)

8.外型尺寸：80×160×80(mm)  Ｖ型：160×80×80(mm)   Ｆ型：96×96×160(mm)

9.开孔尺寸：76+1×152+1(mm)   Ｖ型：152+1×76+1(mm)     Ｆ型：90+1×90+1(mm)

10.功    耗：4～10W          重量：约0.5kg          安装方式：卡入式

三、主要功能

1、通过硬件设定可适配以下任意一种速度传感器

- 光电脉冲传感器，并可提供24V/50mA传感器电源，有效测量信号0-5KHZ。

- 磁码盘磁感应信号：幅值和频率均随转速变化的交流正弦波信号。有效测量信号：幅值   5mV-50V，频率0-5KHZ。

- 标准TTL或CMOS电平脉冲信号：有效测量信号0-5KHZ。

      - 转速系数（齿数）K（每转产生K个脉冲）可设定。

3、  可带速度上、下限报警控制输出。最多可设四个报警控制输出，各自独立，以便输出继电器更适合用户控制生产工艺。

4、 可带0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V隔离变送输出，输出信号类型及量程可通过仪表菜单选择。

5、 可带RS485/RS232/Modem隔离通讯接口。

6、 也可接收速度脉冲编码器信号（两路相位相差90℃的脉冲信号），识别转速方向，并具有计长和定长报警功能（订购本功能时需特别注明）。

7、密码锁定功能

防止随意修改仪表工作参数，影响仪表正常工作，仪表中的二，三级菜单被加锁，仪表参数不能更改，请保存好开锁密码。

四、规格与型号

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| XMS |  | 速度显示控制变送仪表 |
| 设计序列 | 5 |  | 开关电源 |
| 控制类型 |  | 0 |  | 不带控制报警 |
|  |  | 1 |  | 带二位控制或单限报警 |
|  |  | 2 |  | 带三位控制或双限报警 |
|  |  | 4 |  | 带五位控制或四限报警 |
| 输入信号 类 型 |  | 0 |  | TTL电平或CMOS电平脉冲输入 |
|  |  | 1 |  | 齿码盘磁感应正弦波信号输入 |
|  |  | 2 |  | 4 mA、20mA电流脉冲信号输入 |
|  |  | 3 |  | A、B两路相位差90°的脉冲编码器信号 |
|  |  | 9 |  | 用户特殊要求的输入 |
| 变送输出 类 型 |  | 0 |  | 无变送输出 |
|  |  | 5 |  | 0～10mA变送输出 |
|  |  | 6 |  | 4～20mA变送输出 |
|  |  | 7 |  | 0～5V变送输出 |
|  |  | 8 |  | 1～5V变送输出 |
|  |  | 9 |  | 特殊规格变送输出 |
| 外形结构 类 型 |  |  |  | 160×80×80mm横表 |
|  |  | V |  | 80×160×80mm竖表 |
|  |  | F |  | 96×96×112mm方表 |
|  |  | S |  | 96×48×110mm横表 |
|  |  | SV |  | 48×96×110mm竖表 |
| 变 送 器 配电电源 |  |  | 缺省为不带直流电源输出 |
|  |  | P |  | 带24V(25mA)直流电源输出 |
| 供电电源 类 型 |  |  | 供电电源220VAC |
|  |  | D |  | 供电电源24VDC |
| 通讯接口 类 型 |  |  | 不带通讯接口 |
|  |  | RS232 | RS232隔离通讯接口 |
|  |  | RS485 | RS485隔离通讯接口 |

五、操作说明

1、面板示意图

XMS5000F（96×96mm）                                  XMS5000（160×80mm）

2、显示说明

显示窗4位LED显示对应不同齿数下的实际转速，面板上的绿色和红色LED指示灯分别用来指示报警继电器输出状态，灯亮为接通。

3、键盘说明

设定键(SET)， 用S表示，用于确认设定参数

减  键(DOWN)，用(表示，用于修改设定参数

增  键(UP)，  用(表示，用于修改设定参数

4、用户操作界面

操 作 参 数 说 明

初级菜单:    ( 按<SET>键5秒钟进入 )

二级菜单:

三级菜单:

六、安装与接线

1.仪表为卡入方式，可直接推入表盘的开孔中。

2.XMS5000系列智能型数字显示控制变送仪表接线图见后。

七、维护与质量保证

1.在正常情况下，仪表不需要特别维持，请注意防潮、防尘。

2.因产品质量问题引起的故障，在出厂18个月内实行免费维修。

XMS5000系列接线图(Ⅰ)

XMS5000系列接线图(Ⅱ)

**************************************************************************************

武汉市精达仪表厂   地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道37号汇丰企业总部1号楼A座6楼

电话：027-82638412    传真：027-82603025     手机：  13607185558       Email：kingdar@kingdar.cn

# Text boxes

参 数 符 号

参  数  定  义

设 定 范 围

1 ~ 9999

转速rg.FS对应20mA输出 ( 转速0对应4mA输出 )

注            释

4 – 2 0

4 ~ 2 0 m A 手 动 输 出

4.00 ~ 20.00

此功能可用于系统调试

2 0 m A

2 0 m A 输 出 校 正

1000 ~ 4000

以出厂值为准, 但可根据系统情况进行适当调整

参 数 符 号

参  数  定  义

设 定 范 围

注            释

t o o H

齿   数

1 ~ 500

r g . F S

量   程

传感器测量被测件转动一圈对应齿数;

LocK = 18,  进入二级菜单;

LocK = 132, 进入三级菜单;

18 或 132

高 级 菜 单 锁

L o c K

AL.LA

报 警 保 持 时 间

参 数 符 号

参  数  定  义

设 定 范 围

注            释

转速超过此设定值,  ALr.1即报警

1 ~ 9999

1-9999

第一报警值

A L r . 1

转速低于 (ALr.1 – HY1) 的差值,  ALr.1即解除报警

0 ~ ALr.1

第一报警回差值

HY  1

1 ~ 240 秒

1-9999

报警后维持报警状态的最少时间（与回差值共同作用）

注：第二报警参数ALr.2，HY 2，ALr.3，HY 3，ALr.4，HY 4的定义和操作与第一报警参数ALr.1，HY 1类同。

以出厂值为准, 但可根据系统情况进行适当调整

0 ~ 900

0 ~ 500

4 m A 输 出 校 正

4 m A